## Slide 1: 프로젝트 2 4bit x 4bit unsigned Multiplier 4bitX4bit unsigned 곱셈기 보고서 양식자유(pdf로제출) 1.평가요소: 곱셈기 동작/ critical path delay / layout면적 / 보고서 완성도 2.곱셈기 정상동작 - [A=1111, B=1111] , [A=1010, B= 0111] 두가지에 대한 [결과값1 = 11100001], [결과값2 = 1000110] 출력 확인 및 분석 (초기 input A, B= 0000) - Delay 관점에서 Worst input 분석 (설계마다 다름) 후, 왜 해당 input이 worst인지 보고서에 자세히 분석할 것 - Worst Input에 대하여 Worst Delay (Critical-path delay) Path 가 무엇인지 보고서에 자세하게 분석할 것 (어느 input에서 어느 input으로 갈때가 worst 인지 분석 필요) - Worst Input 에 대하여 Critical-path delay를 HSPICE로 simulation한 후 '.measure’ 구문을 이용 simulate된 delay를 estimation한후 보고서에 명기할 것. - 위 simulation 파일은 모두 in_1111_1111.sp, in_1010_01111.sp, in_worst_input.sp 파일이라고 이름을 만들어 본인들의 파일 디렉토리에 두고, 위 파일이 있는 디렉토리 명을 보고서에 기술 하고, 조교에게 메일로 보낼 것. - 보고서 전체 점수의 80%는 위 Worst Input 분석과 Worst Delay 분석에 대하여 평가를 할 것임 (전체 보고서 점수는 2번째 프로젝트 점수의 40%에 해당하며, 보고서 점수의 80%가 Worst Input과 Delay 분석에 해당함.) - 곱셈기가 정상 동작하지 않을 경우 보고서 전체 점수는 기본 점수만 줄 것임 (기본점수는 미정).

## Slide 2: 2. Layout 면적: layout 캡쳐 후 면적 직접 계산하여 수록. 면적을 계산한 화면을 캡처하여 보고서에 첨부할 것. 단 그림을 고해상도로 하여 채점자가 명확하게 그림을 보고 면적을 다시 계산할 수 있도록 할 것 (가독성이 좋지 않을 경우 감점할 것임). - 면적은 전체 Layout이 들어가는 직사각형을 그린 후 가로와 세로를 곱한 값임. - 만약 보고서의 제출 결과가 조교가 다시 측정한 값과 다를 경우 Layout 면적에 의한 점수는 0점 처리함 (부도덕한 행위로 간주함) 3. 보고서 점수는 프로젝트 2 점수의 40%, 프로젝트 결과 채점은 55%, 나머지 5%는 제출한 파일 및 시뮬레이션 재현 파일이 얼마나 채점하기 좋은가를 정성적으로 평가할 것임. 4. 프로젝트 결과 점수는 상대 평가임 (수업시간에 통보한 방식과 같음). 단 곱셈기가 동작한 경우에 한해서 상대평가 실시함. 동작하지 않은 경우 기본점수만 부여 (기본점수 미정). 5.제한조건: - 출력 load는 minimum length, width의 inverter를 달것 (NMOS와 PMOS 모두 최소로) - 온도 30도/ 공급전원 1V / Process corner :normal(=typical) - 입력 rising/falling time = 1ps 6. 제출: 팀장이 netlist, schematic, layout 파일, 보고서(pdf파일)과 함께 팀장만 klas에 제출! 제출 파일 명은 N조-학번-이름 순서로 제출

## Slide 3: 참고: critical path - 오른쪽 그림에서 a path, b path, c path 의 경우 최종 논리값에 도달하기 위해 gate들을 거친다. 만약 gate 마다의 지연시간과 대기시간이 같다고하면 a path: 2번 b path: 3번 c path: 2번 거치므로 critical path는 b path가 된다. 그러나 이번 프로젝트에서 지연시간과 대기시간은 게이트마다, 설계한 회로마다 다르므로 직접 critical path를 설정해줘야 된다.